Контрольные вопросы на 2020 год

заполняются в соответствии с вашей ПС и парашютным страхующим прибором или арендным снаряжением

(возможно несколько вариантов ответа)

Ф.И.О. ____________________________________

__________________________________________

Тип, форма, площадь ОП и ПЗ _______________

____________________________________________________________________________________

Тип страхующего прибора __________________

Ваш вес _________ кг.

Количество парашютных прыжков на парашюте типа крыло всего/в году _____/_____

1. Ваша загрузка купола? __________________

2. Для чего нужен «колдун» (ветроуказатель)?

- Для введения в заблуждение снижающихся парашютистов

- Для обозначения парашютного старта

- Для указания силы и направления ветра

- Для утешения самолюбия инструктора

3. Парашютный страхующий прибор нужен для:

- Морального успокоения инструктора

- Открытия основного парашюта

- Открытия запасного парашюта если по какой-либо причине парашютист этого не сделал сам

4. Периодичность прохождения регламента вашего страхующего прибора (замены батареи)? _________________________________

5. Что такое «спутка» (спутная струя)?

- Возмущенный поток воздуха, остающийся за движущимся объектом

- Струя воздуха, препятствующая движению парашютиста вперед

- Струя воздуха, вырывающаяся из сопла реактивного двигателя

6. На основании, каких документов парашютная система допускается к эксплуатации?

- Согласно инструкции по эксплуатации парашютной системы

- Паспорта на парашютную систему с записью о прохождении ТО

- По требованию организации

7. Срок укладки Вашего ПЗ?

- 180 дней

- Тридцать дней со дня укладки

- Один раз в год

- Девяносто дней

8. Как убедиться, что страхующий прибор на вашем парашюте исправен и готов к работе после его включения?

______________________________________________________________________________________

9. Как изменится поперечная устойчивость купола при натяжении строп управления?

- Не изменится

- Изменится в лучшую сторону

- Ухудшится

10. Периодичность прохождения ТО парашютной системы?

- Один раз в год

- Три раза в год

- Один раз в шесть месяцев

11. Срок укладки Вашего ОП?

- Тридцать дней

- Шесть месяцев с не уложенным вытяжным парашютом

- Один месяц с не уложенным вытяжным парашютом

12. На основании, каких документов парашютист допускается к прыжкам?

- Книжки специалиста ПС и ПДС

- Приказа о допуске к прыжкам с парашютом

- Книжки ПС и ПДС, приказа о допуске к прыжкам с парашютом, ВЛК и страховки

13. Для чего предназначена стрела?

- Для указания силы и направления ветра

- Для указания направления приземления парашютиста

- Для вашего спокойствия

14. Может ли парашютист изменять скорость своего свободного падения?

- Нет ни при каких условиях

- Возможно, если умеет медитировать

- Да, если обучен приемам управления телом в свободном падении

- Да, если откроет парашют

15. Ваши действия при аварии летательного аппарата (ЛА) на высоте от 300 до 900 метров:

а) Оставаться в ЛА, сгруппироваться и приготовиться к жесткому приземлению.

б) Согласно своей очерёдности и указаниям старшего на борту взяться рукой за кольцо ПЗ, подойти к двери и без задержки отделиться от ЛА, прогнуться и выдернуть кольцо.

в) Согласно своей очерёдности и указаниям старшего на борту взяться рукой за бобышку вытяжного парашюта (ВП), подойти к двери и без задержки отделиться от ЛА, прогнуться и выдернуть ВП и ввести его в действие.

16. Слайдер (система рифления) на стропах парашюта необходим для:

- Уменьшения нагрузок на вытяжной парашют при раскрытии

- Увеличения нагрузок на парашют при раскрытии

- Усложнения конструкции парашюта

- Для прыжков в морских условиях

- Уменьшения нагрузок на парашютиста при раскрытии

17. Что такое конус возможности купола?

- А кто его знает?

- Воображаемый конус в пространстве, из любой точки которого,  парашютист может попасть в цель

- Конус, который стоит в 50 метрах слева или справа от назначенного места приземления парашютистов

- Воображаемая зона на земле вокруг места приземления парашютиста в любую точку, которой может приземлиться парашютист

18. Кто имеет право поднять отцепленный парашют, если парашютист не пострадал?

- Инструктор парашютно-десантной подготовки

- Владелец парашюта

- Комиссия под председательством следователя прокуратуры

- Инструктор, назначенный руководителем прыжков

- Укладчик (риггер)

19. При отказе основного парашюта необходимо его отцепить и ввести в действие ПЗ до высоты:

- 225 метров

- 600 метров

- 500 метров

20. Ваши действия при аварии летательного аппарата (ЛА) до высоты 300 метров:

а) Оставаться в ЛА, сгруппироваться и приготовиться к жесткому приземлению.

б) Согласно своей очерёдности и указаниям старшего на борту взяться рукой за кольцо ПЗ, подойти к двери и без задержки отделиться от ЛА, прогнуться и выдернуть кольцо.

в) Согласно своей очерёдности и указаниям старшего на борту взяться рукой за бобышку вытяжного парашюта (ВП), подойти к двери и без задержки отделиться от ЛА, прогнуться и выдернуть ВП и ввести его в действие.

21. При снижении под куполом вы видите приближающегося к вам на одной высоте парашютиста, ваши действия:

- Оповестите голосом о своем присутствии

- Резко втяните стропу управления и скрутитесь

- Отвернете в правую сторону

22. Главный приоритет при выполнении прыжка с парашютом:

а) Раскрыть ОП.

б) Выполнить задание и раскрыть ОП в стабильном положении.

в) Раскрыть ОП на нужной высоте и приземлиться в своей зоне площадки приземления.

23. Разрешается ли выполнять парашютные прыжки без высотомеров (приборов объективного контроля)?

- Да

- Нет

- Да, но только если в паре есть у кого-нибудь прибор объективного контроля.

- Да, но только выше 1100 метров

- Да, но только если есть сигнализатор высоты (пищалка).

24. Приземлившегося парашютиста волочит ветром по земле с большой скоростью в вашу сторону, ваши действия?

- Отскочить в сторону, пропуская его

- Отскочить в сторону, пропуская его, и, по традиции, несколько раз пролаять ему вслед

- Подбежать сбоку, взять за одну стропу и помочь погасить купол

- Взять парашютиста за ноги и удерживать его до полного погашения парашюта

25. Что такое «средний режим»?

- Режим питания, при котором нет переедания

- Режим управления парашютом, при котором вы снижаетесь с небольшой поступательной скоростью

- Наиболее оптимальный режим для безопасного приземления

- Режим управления парашютом, при котором вы способны как увеличивать, так и уменьшать скорость горизонтального перемещения в одинаковом диапазоне

26. При непреднамеренном раскрытии клапанов ранца в свободном падении на высоте 2500м, выходе камеры ОП и образовании «дуги», необходимо:

- Отцепить замки КЗУ, ввести в действие ПЗ

- Ввести в действие ПЗ

- Ввести в действие вытяжной парашют и действовать по обстановке

27. При обрыве строп первого ряда, необходимо:

- Контроль высоты.  Отцепить купол и ввести в действие ПЗ

- Определить, сколько строп оборвалось, проверить работоспособность

- Компенсировать вращение стропой управления и продолжить снижение

- Снижаемся под куполом

28. Разрешено ли вам перемещаться по салону ВС с момента взлета до начала выброски?

- Да

- Нет

29. При непреднамеренной расчековке одной стропы управления во время раскрытия, необходимо:

- Дождаться остановки вращения купола и проверить его работоспособность

- Отцепить купол и ввести в действие ПЗ

- Расчековать другую стропу управления

30. Ваши действия после раскрытия купола:

а) Определить направление на аэродром.

б) Проверить «наполнен-устойчив-управляем».

в) Проверить «наполнен-устойчив-управляем», осмотреться вокруг, определить свое местоположение относительно аэродрома.

31. Контролируя высоту во время свободного падения вы видите, что высота 600 м, ваши действия:

- Раскрыть основной парашют

- Раскрыть запасной парашют

- Дождаться срабатывания страхующего прибора

32. Ваши действия при аварии летательного аппарата (ЛА) на высоте выше 900 метров:

а) Оставаться в ЛА, сгруппироваться и приготовиться к жесткому приземлению.

б) Согласно своей очерёдности и указаниям старшего на борту взяться рукой за кольцо ПЗ, подойти к двери и без задержки отделиться от ЛА, прогнуться и выдернуть кольцо.

в) Согласно своей очерёдности и указаниям старшего на борту взяться рукой за бобышку вытяжного парашюта (ВП), подойти к двери и без задержки отделиться от ЛА, прогнуться и выдернуть ВП и ввести его в действие.

33. После раскрытия вы видите, что произошла закрутка строп, купол вращается. Ваши действия:

- Свести свободные концы вместе и пытаться раскрутить стропы купола

- Дождаться остановки вращения купола и попытаться раскрутить стропы

- Проконтролировать высоту, и попытаться раскрутить стропы купола, при невозможности, до высоты 600 м. отцепить купол ввести в действие ПЗ.

34. На высоте раскрытия вы не нашли вытяжной парашют, ваши действия:

- Падаю и продолжаю искать вытяжной парашют до срабатывания страхующего прибора

- Раскрыть запасной парашют до высоты 450 м.

- Немедленно раскрыть запасной парашют

35. При перехлёсте купола стропой управления, необходимо:

- Контроль высоты.  Отцепить купол и ввести в действие ПЗ

- Компенсировать вращение купола, проверить его работоспособность

- Отрезать стропу управления и продолжить снижение

- Контроль высоты. Попытка стянуть стропу

36. Выполняя крайний разворот перед приземлением, вы видите, что высоты до полного разворота может не хватить, ваши действия:

- Завершите разворот и резко втяните стропы управления

- Не завершая разворота, обеспечите безопасное приземление

37. После раскрытия парашюта вы вошли в облачность, ваши действия:

- Втяните стропу управления и скрутитесь ниже облачности

- Галсом пройдете облачность

- Входя в облачность, встанете против ветра не меняя направления втяните стропы управления в средний режим до выхода из облачности

38. Во время свободного падения вы видите под собой абсолютно незнакомый ландшафт, ваши действия:

- Такого быть не может

- Раскрыть парашют на заданной высоте

- Осмотреться, дать отмашку и раскрыть парашют выше заданной высоты

- Продолжите падение до полной ориентировки

39. Правила сборки парашюта после приземления:

а) Тянуть к себе, оставаясь на месте

б) Собирать купол, двигаясь к нему

в) Идти на старт, волоча его за собой

40. Находясь на заходе перед приземлением, вы видите, что вашу траекторию снижения пересекает студент AFF или тандем, ваши действия:

- Продолжить снижение по своей траектории

- Знаками и голосом сообщить, чтобы вам уступили дорогу

- Отвернуть в сторону, обеспечить безопасное приземление

41. При раскрытии ПЗ под наполненным основным куполом на высоте 200 м. биплан, необходимо:

- Отвести основной купол в сторону и отцепить его

- Продолжить снижение под двумя куполами

42. При выполнении прыжка вы должны быть осмотрительны:

- Во время свободного падения

- Во время приземления

- На протяжении всего прыжка

43. После приземления вы оказались на ВПП или РД, ваши действия:

- Быстро освободить полосу

- Убедиться в отсутствие ЛА на ней и собрать парашют

- Собрать парашют и двигаться в направлении буфета

44. Произошло раскрытие ПЗ под наполненным основным куполом, купола встали в «Веер» на высоте 600 м, ваши действия:

- Продолжить снижение под двумя куполами

- Не отводя купола отцепить ОП

- Отвести купол в левую сторону и отцепить основной купол

45. Способ подачи сигнала о помощи после приземления:

а) Прыгать на месте

б) Махать над головой вытяжным или стабилизирующим парашютом

в) Кружится, широко раскинув руки, кричать «русскими» словами

46. На приземлении вы видите, что показания колдуна (ветроуказателя) не совпадают с показаниями стрелы (указателем направления приземления). Ваши действия:

- Не буду приземляться, подожду, когда приземляться другие

- Буду придерживаться показания стрелы

- Буду придерживаться показания колдуна

47. После приземления вы в состоянии эйфории идете по ВПП или РД к старту. Вы даже заметили, что руководитель прыжков радостно пускает в вашу сторону разноцветные ракеты, и что-то орёт в мегафон. Вы должны:

- Весело помахать ему рукой

- Проверить, чтобы у вас не волочился парашют по земле

- Помочь рядом идущему спортсмену донести парашют

- Быстро освободить взлётную полосу

- Нарвать руководителю полевых цветов

48. Разрешается ли менять задание на прыжок после прохождения линии стартового осмотра?

а) Разрешается.

б) Не разрешается.

в) С разрешения выпускающего.

г) Да. В сторону уменьшения сложности.

д) Да. В сторону усложнения.

49. Являются ли измерительные приборы высоты (высотомер, измеритель высоты «Нептун» и т.п.) точными приборами при приземлении?

- Являются

- Измерители высоты могут считаться только вспомогательными устройствами при определении высоты

- Любой измеритель высоты должен использоваться в сочетании с визуальной оценкой высоты от поверхности земли

50. Парашютист должен стоять на линии стартового осмотра при объявлении готовности:

а) 10 мин.

б) 5 мин.

в) 15 мин.

г) услышав запуск воздушного судна.

д) по рекомендации тренера.

51. Прохождение медицинского контроля:

а) Каждое утро перед началом прыжков

б) Каждое утро

в) Раз в неделю

г) Когда плохое самочувствие

52. Личная книжка парашютиста заполняется:

а)  В начале учебного года

б) Каждый день после окончания прыжков

в) Раз в неделю

53. Правила пересечения РД и ВПП:

а) Перейду на ногах

б) Убедится в отсутствии ЛА и перейти под углом 90о

в) Пойти по асфальту, там чище

54. Хранение и учет ПДИ:

а) Храню в багажнике, так удобнее

б) Храню в теплом, отапливаемом помещении, при отсутствии ГСМ и кислотно-щелочных средств

в) Ваш ответ ______________________________

55. Когда должен заполняться паспорт на ПС:

а) Один раз в месяц

б) В начале и в конце сезона

в) После каждой укладки

г) Потом, когда будет время

Подпись спортсмена _____________________

Правильных ответов ___________

Проверил:

_____________ ____________ ______________

должность 	фамилия	                подпись

«_____» _____________ 2020г.